Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenação

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ampliação Psf Bairro Santo Antônio

| INTERESSADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE |
| --- | --- |
| OBRA | Adequação de Acessibilidade – PSF Bairro Santo Antônio Área: 115,87 m² |
| LOCAL | Beco Aníbal da Silva – Bairro Santo Antônio |
| DATA | Outubro de 2015 |

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Adequação de Acessibilidade - PSF Bairro Santo Antônio

Local: Santo Antônio

Propr.: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste/Secretaria de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

O acesso existente ao PSF Bairro Santo Antônio devera ser demolido (escada, estrutura em concreto armado e cobertura) e executada uma rampa com acessibilidade a portadores de necessidade especial e cobertura em estrutura metálica do acesso e estacionamento veículos.

GENERALIDADES:

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Da Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, responsável pelo projeto;

- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;

- Do órgão concedente dos recursos (Convênio).

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida se devidamente justificada e com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

A justificativa deverá ser feita apresentando:

- Requerimento solicitando a alteração do projeto, justificando seus propósitos;

- Projeto Arquitetônico da modificação;

- Memorial Descritivo;

- Orçamento.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo Responsável Técnico e Fiscalização, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

- SERVIÇOS INICIAIS:

  - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica:

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar o preenchimento e registro da ART junto ao CREA.

  - Placa da Obra:

As placas deverão ser no padrão fornecido pela Prefeitura Municipal.

  - Galpão de Obra:

É de responsabilidade da Empreiteira organizar a locação e construção do galpão de obra, sendo terminantemente proibido o uso de quaisquer vias de circulação para instalação do mesmo.

- ALVENARIA

2.1 	Tijolos Cerâmicos

  - As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos, indicados no projeto executivo, de modo a constituírem paredes com parâmetros perfeitamente planos e a prumo e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados. Deverá ser utilizado tijolos cerâmicos 6 furos de 1º qualidade, assentados com argamassa de traço 1 : 5 (cimento  / areia média).

  - Serão com tijolos cerâmicos com dimensões de 9x14x29cm, assentados com argamassa traço 1:4. Para um perfeito acabamento nos encaixes dos tijolos, recomendamos que os tijolos fossem cortados com serra e esquadrejados.

  - Se as dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteração dessas espessuras, o mesmo só poderá ser aplicado com prévia aprovação.

  - Como opção, poderá ser utilizada argamassa pré-fabricada.

  - As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer alvenaria deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. As fiadas deverão ser amarradas nos pilares com 2ø 4.2mm a cada duas fiadas.

- REVESTIMENTO

  - Chapisco

Locais: As alvenarias e concretos internos serão chapiscadas.

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas.

A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média peneirada no traço 1:5, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas, e terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco deverá ser de 7 mm.

O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura.

  - Emboço

O emboço deverá ser aplicado pós completa pega do chapisco, da argamassa de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída a cobertura. O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e deverão apresentar acabamento rústico para aderência dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformização dos painéis deverá ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 e 2,0cm. O emboço devera ser de argamassa mista com cimento, cal e areia média no traço de 1:2: 8, sua cura se dará no mínimo em 7 dias.

  - Reboco

Só será iniciado após a preparação do emboço. No reboco externo e tetos, traço 1:5 (cimento / areia fina). Na parte externa o reboco deverá ser regularizado, desempenado com acabamento perfeitamente plano.

As paredes deverão ficar com espessura mínima de 1,5cm em paredes internas e 2,0cm em paredes externas.

- FORMAS

# As formas serão executadas em tábuas e sarrafos de pinus e chapa de madeira resinada.

# Estas devem ser exatamente das dimensões indicadas no projeto e construídas de modo a não se deformarem pela ação de cargas, especialmente a do concreto fresco.

# As formas devem ser resistentes e muito bem escoradas para que suportem o peso do concreto e as cargas acidentais que possam ocorrer na concretagem.

# As passagens de tubulações através das vigas ou outros elementos das formas deverão obedecer rigorosamente ás determinações do projeto, não sendo permitidas mudanças da posição das mesmas.

# A retirada das formas não deverá se fazer antes dos prazos abaixo, salvo se for usado aditivo acelerador de pega, reduzindo-se então esses prazos segundo as recomendações do fabricante:

# •	Faces laterais                                                                  3 dias

# •	Retiradas de algumas escoras                                        7 dias

# •	Faces inferiores deixando-se algumas escoras            14 dias

# •	Desforma total                                                               21 dias

# As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras e quebras nos concretos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser usadas contra o concreto na retirada das formas.

# Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser executada sem que o concreto esteja suficientemente endurecido e sem a autorização da FISCALIZAÇÃO.

- ARMADURAS

# A execução das armaduras deve obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e cobrimento.

# Aço

# Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação.

# Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

# Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o recebimento.

# Recebimento e estocagem.

# As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes dados:

# •	Número do lote.

# •	Tipo de aço e bitola.

# •	Data de entrada.

# •	Número da nota fiscal do fornecedor.

# •	Procedência da fabricação.

# •	Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade.

# Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

# Preparo das armaduras.

# O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas.

# Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas.

# Colocações das armaduras.

# As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas.

# O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos.

# Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não pré-moldadas.

# As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras.

# As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT.

# Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.

# As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT.

# Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO.

- CONCRETO

# Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes.

# Composição e dosagem.

# O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais.

# A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

# •	Mistura plástica com trabalhabilidade adequada.

# •	Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, durabilidade e boa aparência.

# As especificações do fck a ser utilizado estão dispostas no projeto.

# Preparo do Concreto

# O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.

# A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto.

# Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações das umidades dos agregados, para correção do fator água/cimento.

# Para cada carga de concreto preparado, deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdos, fator água/cimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte.

# Transporte

# O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento.

# Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido neste transporte será de uma hora, contado a partir do término da mistura até o momento de sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo será reduzido.

# Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 minutos.

# Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará juntamente com a CONTRATADA as providências necessárias.

# Todo equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam à FISCALIZAÇÃO determinar as suas condições de operação.

# Lançamento

# O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação.

# Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento.

# Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concreta dos, deverão ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto.

# O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT, e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento.

# Adensamento.

# O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para proporcionar bom acabamento.

# Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentado constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.

# Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.

# As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.

# Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

# Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:

# •	Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado.

# •	Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das peças. O concreto junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente.

# •	Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização dos serviços.

# •	Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas.

# •	Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.

# Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

# Cura

# A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de sete dias após o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

# Controle de qualidade

# Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do concreto.

# Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.

# Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou refazer a peça, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT.

# Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da CONTRATANTE, ou outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, à custa da CONTRATADA.

# Desforma e Descimbramento

# Os prazos mínimos para desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras da ABNT.

# Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto.

# Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou tirantes de amarração.

# Após a retirada das formas, deverá ser efetuada a limpeza das superfícies de concreto aparente, com lavagem com água e escova de cerdas duras.

# Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio.

# Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas estruturas.

# Reparos na Estrutura

# Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desforma, e antes do tratamento do concreto aparente ou outro tipo de revestimento.

# As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados.

# Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendação do laboratório de campo e autorização da FISCALIZAÇÃO, e através de processos por ela recomendados.

- VIGAS/PILARES

# 7.1 Vigas de Amarração

# As vigas de Amarração serão de concreto armado fck 20Mpa, dimensões e ferragens conforme projeto.

# 7.2 Vigas

# As vigas serão de concreto armado fck 20Mpa, dimensões e ferragens conforme projeto.

# 7.3. PILARES

# Os Pilares serão de concreto armado fck 20Mpa, dimensões e ferragens conforme projeto.

# 8.	COBERTURA:

# 8.1.	Telhamento/cobertura:

# O telhamento existente devera ser removido e substituído com a execução de telhas plásticas. As telhas deverão ficar 5cm para fora da testeira do beiral, nos oitões e 10cm para fora da testeira, nas abas. Deverão ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirados, e obedecidas às especificações do fabricante.

# A estrutura da cobertura existente devera ser removida e executada estrutura metálica.

9.	GUARDA-CORPO:

# Deverá ser executado guarda-corpo metálico com corrimão em toda extensão da rampa de acesso, em ambos os lados, com altura de 1,10m. Sua execução deverá estar de acordo com as normas de segurança.

10.	LIMPEZA:

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra; e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Herval d’Oeste (SC), 16 de Outubro de 2015

Responsável Técnico

__________________________________

Adriano Baretta Mandryk

Arquiteto e Urbanista

CAU A46636-0