Obra..............................: DRENAGEM PLUVIAL

Local..............................: Rua  Santa  Catarina - Centro

Proprietário...................: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste (SC)

RELATÓRIO DE PROJETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONDIÇÕES LOCAIS:

  - Identificação da obra:

O empreendimento corresponde à implantação  de tubulação  de  Concreto armado  com  diâmetros  de  1,00 m para condução de águas  pluviais  na  rua  Santa  Catarina, no  trecho  compreendido  entre  a  esquina  com  a  Av. Santos  Dumont  e  a  rua  Nereu  Ramos.

  - Objetivo  do  Projeto

As  águas  pluviais e de nascentes dos  bairros  São Jorge, José  Rupp  e  de  parte  do  Centro  de  Herval  d´Oeste,  foram  conduzidas  para  um  ponto  de  convergência  denominado  Arroio  Hipólito, cuja  galeria  de  1,5 m  de  diâmetro  não  suporta  mais  o  volume  de  água,  provocando  alagamentos  de  ruas, garagens  e  lojas  no centro  da  cidade.

Assim  sendo  é necessário que  parte  destas  águas  sejam  desviadas deste  caminho  e  conduzidas  por  uma  tubulação  já  existente  na  Rua  Dorival  de  Brito.

- INFRAESTRUTURA:

A  marcação  da  obra  deverá  ser  acompanhada  pelo fiscal  da  prefeitura,  buscando  a alternativa  de  percurso  que  cause  menos  transtorno  à  circulação  de  pessoas  e  veículos, uma  vez  que  se  trata  de  local  de  grande  circulação.

O  local  também  possui  em  seu  subterrâneo diversas  redes  de  telefonia,  fibra ótica, redes  de  água  e  esgotamento  sanitário  que  deverão  ser  preservadas.

Antes  do  início  das  escavações,  deverão  ser  removidos  do  local  o  Ponto  de  ônibus  e  as  placas  de  sinalização  viária,  a  fim  de  que  possam  ser  reutilizados  após  a  conclusão  da  obra.

- TUBULAÇÃO:

Após  a  identificação  de  todos  os  pontos  de  interferência  deverá  ser  iniciada  a  abertura  da  vala  a  partir  da  tubulação  existente  na  borda  do  meio  fio  da  rua  Nereu  Ramos. A  vala  deverá  ser  aberta  no  passeio  da  rua  Santa  Catarina,  sempre  tendo  o  cuidado  de  não  danificar  o  pavimento  asfáltico.  O  material  extraído  da  vala  deverá  ser carregado  em  caminhões  e  depositado  em  outro  local  para  evitar  que  a  rua  seja  suja  de  terra,  Este  mesmo  material,  se  de  boa  qualidade,  poderá  ser  trazido de  volta  para  o  reaterro.

Após  a  abertura  da  vala, o  fundo  da  mesma  deverá  ser  regularizado  manualmente  e  sobre  ele  colocado  um  lastro  de  pranchas  de  madeira  com  0,50 m de largura  cujo  objetivo  é  manter  o  fundo  da  vala  perfeitamente nivelado  e  facilitar  o  encaixamento dos  tubos.

Os  tubos  deverão ser  colocados  de  maneira  que  fiquem  perfeitamente  alinhados  e  encaixados.  Os  tubos  deverão  estar  isentos  de  fissuras  ou  de  danos  nas  bordas,  com  sistema  macho  e  fêmea.

- CAIXAS  DE  CONCRETO

Deverão  ser  construídas  três  caixas  de  concreto,  cujas dimensões  e  localização  estão  definidas  em  projeto,  o  concreto  a  ser  utilizado  deverá  ter  resistência  de  25 Mpa.  Na  parte  superior  das  caixas  deverão  ser  colocadas  grades  de  ferro  tipo chato de   ¼” x 11/4” para  captação  das  águas  superficiais  da  rua.

- ATERRO

Após  a conclusão  da  tubulação,  deverá  ser  executado  o  aterro  dos  tubos   de  duas  maneira  diferentes:   No  trecho  sob  o  passeio deverá ser executado  com material  de  boa  qualidade,  isento  de  lixo  ou  rochas,  devendo  ser  compactado  em  camadas com  equipamento  vibratório. No  trecho que  compreende  a  travessia  da  rua  Santos  Dumont  o  reaterro  deverá  ser  executado  inteiramente  com  brita  nº 2,  a  fim  de  garantir  a  qualidade  do  pavimento  asfáltico  da  via.

- REPOSIÇÃO

Após o reaterro  da  tubulação  no  trecho  de  passeio  deverá  ser  colocado  uma  camada  de brita  ou  pedrisco  com  5,00 cm  de  espessura e  refeito  o  passeio  com  lajotas   de  concreto.  No  trecho  de  asfalto  deverá  ser  colocado  uma  camada  de  brita  graduada (15,00 cm),  compactada, pintada  com  emulsão  RR1C e  refeito  o  Pavimento  com  Asfalto  CBUQ,  com  camada  de  8,00 cm.

Também  deverão  ser  recolocados  no mesmo  local de  onde  foram  retiradas  as  placas  de  sinalização  de  trânsito  e  o  abrigo  de  ônibus.

- RECEBIMENTO DA OBRA

Após  a conclusão  da  obra  deverá  ser  feita  uma  vistoria  pela  fiscalização  desta  municipalidade,  que  dará  a  obra  por  concluída  se  verificar  a  execução  conforme  o  projeto  e  após  um  teste  em  dia  de  chuva  para  que  se  possa  identificar  eventuais  vazamentos.

Herval d’ Oeste (SC), Fevereiro de 2016.

CLEIMAR PIOVESAN

Eng civil  Crea/SC 17.548-6