Obra..............................: SISTEMA DE CONTROLE DE QUEDA DE ROCHAS

Local..............................: Rua Francisco Porto Moreira – Bairro Santo  Antônio

Proprietário...................: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste (SC)

RELATÓRIO DE PROJETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CONDIÇÕES LOCAIS:

  - Identificação da obra:

O empreendimento corresponde à implantação  de um  sistema  composto  por  cabos  de  aço  e  tela  de  aço  para  proteção  de  encosta  instável.

  - Objetivo  do  Projeto

Ao  ser  realizado  pelo  Município  de  Herval  d´Oeste,    o  alargamento  da  Rua  Francisco  Porto  Moreira,  foi  deixado  um  talude  com  pouca  inclinação,  que  após  as  primeira  chuvas  se  mostrou  muito  instável , ocorrendo  vários  deslizamentos  de  terra  e  pedras.

Foram  tomadas  alguma  medidas  para  conter  o  talude,  sendo  a  principal  delas  a  de  diminuir  o  ângulo  de  inclinação,  que  se  mostrou  muito  eficiente,  na  medida  que  nos  últimos  anos não  mais  ocorreu  problemas  de  desprendimento  de  material  da  encosta.

Por  outro  lado  ainda  não  se  pode  garantir  que  o  problema  esteja  definitivamente  sanado,  pois  ainda  pode  haver  o  desprendimento  de  alguma  pedra  com  potencial  risco  de  acidente  ou  dano  na  via  pública.

Assim  sendo  o  projeto  que  ora  apresentamos  tem  por  objetivo  primeiro  conter  as  pedras  que  aparecem  expostas  no  talude,  e  em  segundo plano,  se  eventualmente  algo  se  desprender,  não  atingir  a  via  pública  ficando  retido  pela  tela  do  sistema  de  contenção.

- SERVIÇOS  INICIAIS

Como  o   local  se  apresenta perfeitamente  definido,  inicialmente  será  feito  uma  limpeza da encosta,  removendo-se  tudo  aquilo  que  estiver  solto  ou  na  eminência  de  desprendimento,  também  deverá  ser  removido  toda  a  vegetação  para  possibilitar  que  a  tela  fique  o  mais  próxima  possível  da  superfície  do  talude  produzindo  assim  o  efeito   de  contenção.

- EM  QUE  CONSISTE  O  SISTEMA

O  sistema  de  proteção  consiste  na  associação  de  cabos  de  aço  e  tela  com  a  finalidade  de  revestir  o  talude  trabalhando  na proteção  de  pessoas  e   infraestruturas    através  da estabilização  superficial  de  encostas.

A proteção  contra a queda de rochas é um elemento importante na proteção e segurança de obras de infraestrutura.  Mesmo pequenas quedas de rochas ou fluxos de detritos podem causar  sério  danos na  via  pública   bem  como  aos  veículos  e  pessoas  que  transitam  pela  rua..

Torna-se necessário identificar que a instalação de sistemas de proteção de queda de rochas em encostas rochosas  pode ser dificultosa pois é dada em função da geometria local. Assim, este  sistema seja caracterizado pela simplicidade de instalação, além de ser durável e eficiente.

Importante  também  ressaltar  que  esta  solução  é  certificada   e  garantida  pelos  fabricantes  do  produto.

- EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS

Inicialmente  serão  implantados   cabos  de  aço  de  8 mm  de  diâmetro,  dispostos  longitudinalmente  a  cada  1,00 m  de  distância  entre  si.  Os  cabos  deverão  ter  uma  resistência  nominal  à  tração  na  ruptura    de  no  mínimo 1700 N/mm²  e  carga  mínima  de  ruptura  do  cabo  de  40,00 kN.

Em  seguida  será  lançada  a  tela  que  ficará  presa  aos  cabos   de  aço  por  grampos,  sendo  que  também  suas  partes  serão  unidas (costuradas)  com  grampos  sobre  os  cabos.   O  arame  que  compõe  a  tela  será  de  aço,  revestido  por  uma   liga  de  alumínio 5%  e  zinco 5%,  diâmetro  mínimo  do  arame  deverá  ser  de  3,00 mm,  tensão  mínima  de  ruptura  de  1700 Kg/ mm².

Em  Seguida  serão  implantadas  Placas  de  ancoragem,  que  serão  presas  por  hastes  cravadas  ao  talude,  (cfme detalhe no  projeto), cuja  finalidade  é  de  prender  os  cabos  de  aço   e  a  tela  ao  solo,  as    placas  devem  ser  de  aço  com  espessura  mínima  de  6,00 mm   com  resistência  mínima  à  ruptura  de  480  Mpa.

Finalmente  sobre  toda  a  tela  a  cada  2,00 m serão  implantados  cabos  de  aço  de  16,00 mm   presos  Ao  solo pelas  placas  de  aço, cuja  finalidade  é  de  dar  resistência   e  acabamento  ao  sistema  de  proteção.  Estes  cabos  deverão  ter    uma  carga  de  ruptura  de  no  mínimo  17000 Kgf.

- RECEBIMENTO DA OBRA

Após  a conclusão  da  obra  deverá  ser  feita  uma  vistoria  pela  fiscalização  desta  municipalidade,  que  dará  a  obra  por  concluída  se  verificar  a  execução  conforme  o  projeto.

Herval d’ Oeste (SC), Setembro  de  2016.

CLEIMAR PIOVESAN

Eng civil  Crea/SC 17.548-6