Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenação

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fechamento Frontal PETI

| INTERESSADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE |
| --- | --- |
| OBRA | Fechamento Frontal PETI Área : 55,40 m² |
| LOCAL | Avenida Beira Rio – Centro |
| DATA | Abril de 2016 |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Fechamento Frontal PETI

Obra: Fechamento Frontal PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Local: Avenida Beira Rio, Centro

Propr.: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste/Secretaria de Assistência Social

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

O Fechamento Frontal do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil será executado com a finalidade de conclusão de obra proporcionando segurança a atividade desenvolvida pelo programa.

GENERALIDADES:

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- da Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, responsável pelo projeto;

- da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;

- do órgão concedente dos recursos (Convênio).

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

- SERVIÇOS INICIAIS:

  - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica:

Antes do início dos serviços a empreiteira  deverá providenciar o preenchimento e registro da ART junto ao CREA.

- PILARES EM CONCRETO ARMADO E CERCAMENTO EM FERRO

As valas das fundações das muretas deverão ser abertas na dimensão de 15cm de largura x 15cm profundidade em todo o comprimento do terreno. Os buracos isoladas para a fixação da cerca em alumínio, deverão ter as seguintes dimensões 0,50x0,50x0,50m. Após a abertura das valas e dos buracos, o fundo dos mesmos deverá ser compactado manualmente e receber uma camada de lastro de concreto magro de 5,00cm de espessura.

A terra retirada das valas deverá ser reutilizada para reaterro.

Fundações:

Os pilares deverão ficar engastados nos blocos de concreto armado. Os blocos serão executados com concreto ciclópico, ficando este enterrado 45cm.

Serão executadas fundações isoladas diretas sobre o terreno, nas valas escavadas, descritas anteriormente, livres de material orgânico, através de concreto ciclópico 1:3:6, com mais 30 % de pedra de mão, nas dimensões de 50cm x 50cm x 0,85m, em todos os pilares, devendo os mesmos terem esperas para serem ancorados nas sapatas ou serem engastados através de ferragem.

Supraestrutura:

Pilares de concreto e Vigas de Baldrame:

Serão instalados pilares de concreto fck 20Mpa com dimensões de 25x17cm com altura de 1,65m, espaçados conforme projeto anexo. O mesmo deverá ficar engastado no bloco de concreto devendo permanecer com uma altura de 1,65m. Nos cantos deverão ser feitas amarrações com a própria viga de baldrame.

As vigas de baldrame serão de concreto armado fck 20Mpa, dimensões e ferragens conforme projeto.

- CERCA FERRO:

Entre os pilares deverá ser instalada uma cerca de alumínio em tubo branco redondo com bitola de ¾’ e 1,40m de altura.

A locação dos prédios e demais serviços serão executados em local definido no projeto.

- REVESTIMENTO

  - Chapisco

Locais: Estrutura de concreto.

O chapisco sobre a estrutura de concreto, consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas.

A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média peneirada no traço 1:5, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas, e terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco deverá ser de 7 mm.

O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura.

  - Emboço

O emboço deverá ser aplicado pós completa pega do chapisco, da argamassa de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída a cobertura. O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e deverão apresentar acabamento liso para aplicação do fundo selador. Para a perfeita uniformização dos painéis deverá ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 e 2,0cm. O emboço devera ser de argamassa mista com cimento, cal e areia média no traço de 1:2: 8, sua cura se dará no mínimo em 7 dias.

  - Fundo Selador

Deverão ser aplicadas, no emboço perfeitamente liso, duas demãos de fundo selador acrílico, para recebimento de pintura.

# Pintura

Deverão ser aplicadas, após o fundo selador, duas demãos de pintura em tinta látex acrílica, na cor branca. A grade de ferro deverá receber pintura a óleo na cor branca.

- FORMAS

# As formas serão executadas em tábuas e sarrafos de pinus e chapa de  madeira resinada.

# Estas devem ser exatamente das dimensões indicadas no projeto e construídas de modo a não se deformarem pela ação de cargas, especialmente a do concreto fresco.

# As formas devem ser resistentes e muito bem escoradas para que suportem o peso do concreto e as cargas acidentais que possam ocorrer na concretagem.

# As passagens de tubulações através das vigas ou outros elementos das formas deverão obedecer rigorosamente ás determinações do projeto, não sendo permitidas mudanças da posição das mesmas.

# A retirada das formas não deverá se fazer antes dos prazos abaixo, salvo se for usado aditivo acelerador de pega, reduzindo-se então esses prazos segundo as recomendações do fabricante:

# •	Faces laterais                                                                  3 dias

# •	Retiradas de algumas escoras                                        7 dias

# •	Faces inferiores deixando-se algumas escoras            14 dias

# •	Desforma total                                                               21 dias

# As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras e quebras nos concretos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser usadas contra o concreto na retirada das formas.

# Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser executada sem que o concreto esteja suficientemente endurecido e sem a autorização da FISCALIZAÇÃO.

- ARMADURAS

# A execução das armaduras deve obedecer rigorosamente ao projeto.

# Aço

# Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação.

# Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

# Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o recebimento.

# Recebimento e estocagem.

# As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes dados:

# •	Número do lote.

# •	Tipo de aço e bitola.

# •	Data de entrada.

# •	Número da nota fiscal do fornecedor.

# •	Procedência da fabricação.

# •	Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade.

# Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

# Preparo das armaduras.

# O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas.

# Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas.

# Colocações das armaduras.

# As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas.

# O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos.

# Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não pré-moldadas.

# As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras.

# As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT.

# Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.

# As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT.

# Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO.

- CONCRETO

# Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes.

# Composição e dosagem.

# O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos químicos especiais.

# A composição ou traço da mistura deverá ser determinado pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

# •	Mistura plástica com trabalhabilidade adequada.

# •	Produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade, durabilidade e boa aparência.

# Preparo do Concreto

# O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.

# A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto.

# Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações das umidades dos agregados, para correção do fator água/cimento.

# Para cada carga de concreto preparado, deverá constar: peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdos, fator água/cimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte.

# Transporte

# O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento.

# Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido neste transporte será de uma hora, contado a partir do término da mistura até o momento de sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo será reduzido.

# Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 minutos.

# Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará juntamente com a CONTRATADA as providências necessárias.

# Todo equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam à FISCALIZAÇÃO determinar as suas condições de operação.

# Lançamento

# O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação.

# Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento.

# Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concreta dos, deverão ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto.

# O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT, e o concreto deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento.

# Adensamento.

# O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para proporcionar bom acabamento.

# Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentado constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.

# Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.

# As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.

# Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

# Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:

# •	Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado.

# •	Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das peças. O concreto junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente.

# •	Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização dos serviços.

# •	Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas.

# •	Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.

# Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

# Cura

# A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de sete dias após o lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

# Controle de qualidade

# Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para todos os lotes do concreto.

# Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.

# Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou refazer a peça, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as normas da ABNT.

# Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da CONTRATANTE, ou outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, à custa da CONTRATADA.

# Desforma e Descimbramento

# Os prazos mínimos para desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras da ABNT.

# Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto.

# Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de arame ou tirantes de amarração.

# Após a retirada das formas, deverá ser efetuada a limpeza das superfícies de concreto aparente, com lavagem com água e escova de cerdas duras.

# Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio.

# Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas estruturas.

# Reparos na  Estrutura

# Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desforma, e antes do tratamento do concreto aparente ou outro tipo de revestimento.

# As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados.

# Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendação do laboratório de campo e autorização da FISCALIZAÇÃO, e através de processos por ela recomendados.

9.	LIMPEZA:

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra; e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

Herval d’Oeste (SC), 20 de Junho de 2016